Functionele specificaties
#	MoSCoW	Omschrijving
F1.0	M	PCB is in wezen ontworpen als een kerstkaart
F1.1	M	PCB heeft de vorm van een kerstornament of kerst gerelateerd voorwerp
F1.1.1	M	PCB is niet groter dan 9.9 bij 9.9 CM
F1.2	M	PCB heeft een passende kleur voor dat voorwerp
F1.3	S	PCB kan worden opgehangen (bevat een gat voor ophanghaakjes)
F1.4	M	PCB bevat een passende tekst
F1.4.1	S	PCB bevat naam van afzender en schrijfvlak voor naam ontvanger
F2.0	M	PCB maakt gebruik van licht d.m.v. LED lampjes
F2.1	S	Verschillende lichtkleuren ledjes worden gebruikt
F2.1.1	C	RGB ledjes worden gebruikt (kunnen worden aangepast)
F2.3	S	De ledjes kunnen worden gedimd/geschakeld
F3.0	M	PCB maakt gebruik van een geluidsbron om kerstliedjes mee af te spelen
F3.1	M	De gekozen geluidsbron is een piezo buzzer
F3.1.1	C	3 verschillende kerstliedjes kunnen worden afgespeeld
F3.2	S	Het geluidsniveau van de liedjes is niet oorverdovend luid (30-40 dB)
F4.0	W	PCB wordt gevoed door een batterij
F4.1	W	Er zullen 2 AAA batterijen gebruikt worden
F5.0	S	PCB componenten zijn van type SMD, indien mogelijk
F5.1	S	PCB bevat maximaal 10 componenten